Проект ведомости Состава  общего имущества многоквартирного дома

| Наименование многоквартирного дома: Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями |
| --- |
| Адрес многоквартирного дома: 353456, Краснодарский край, г.- к- Анапа, ул. Таманская, 24 |
| Серия, тип постройки: Жилой комплекс со встроенно- пристроенными помещениями |
| Год постройки: 2015 |
| Этажность:10 |
| Количество квартир: 612 |
| Количество нежилых помещений:38 |
| Общая площадь многоквартирного дома: 46555,9 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: 36136,6 м2 |
| Общая площадь нежилых помещений: 4625,5 м2 |
| Степень износа по данным государственного технического учета ( в %): 0 |
| Год последнего комплексного капитального ремонта: - |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 15394 м2 |
| Кадастровый номер земельного участка: 23:37:01 01 013:0009 |
| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика | Примечание |
| I Помещения и инженерные коммуникации общего пользования |
| Помещения общего пользования | Количество (шт. /м2) | 316/ 5793,8 | Данные технической документации – далее ТД |
| Межквартирные площадки | Количество (шт./м2) | 120/1440 Материал покрытия- керамогранитная плитка | Данные ТД |
| Чердачный технический этаж | Количество (шт./м2) | 3/4112,6 | Данные ТД |
| Ограждающие несущие конструкции | В 150073 м3 строительного объема | Монолит, ж/б бетон | Данные ТД |
| Ограждающие ненесущие конструкции | 9252,3 м2 | газоблок | Данные ТД |
|  | Ограждение деформационных швов, м.п. | 600 кровельная сталь | Данные ТД |
| Фундамент | Количество (шт./м2) | 1/3943,6 Монолит, ж/б бетон | Данные ТД |
| Лестницы | Количество лестничных маршей (шт./ м2) | 242/3872 Материал покрытия- керамогранитная плитка | Данные ТД |
|  | Перила, м.п. | 646 | Расчетные данные |
| Лифтовые и иные шахты | Количество лифтовых шахт (шт.) | 12 | Данные ТД |
|  | Наличник лифтовой двери (шт.) | 118 | Фактически установлено |
| Технические подвалы | Площадь м2 | 3943,6 | Данные ТД |
|  | Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: |  |  |
|  | Тепловая сеть наружная | ППУ ДУ133*4 – 213,5м | Данные ТД |
|  | Трубопроводы системы отопления внутренние ДУ32 | 30м | Данные ТД |
|  | Трубопроводы системы отопления внутренние ДУ50 | 610,84м | Данные ТД |
|  | Трубопроводы системы отопления внутренние стояки ДУ50 | 792м | Данные ТД |
|  | Трубопроводы системы ГВС внутренние ДУ32 | 38м | Данные ТД |
|  | Трубопроводы системы ГВС внутренние ДУ32 | 610,84м | Данные ТД |
|  | Трубопроводы системы канализации ДУ100-200 | 340м | Данные ТД |
|  | Трубопроводы системы канализации наружный ДУ200 | 384,5м | Данные ТД |
|  | Трубопровод холодной воды наружный | ППУ ДУ150*4,5 – 174,5м | Данные ТД |
|  | Трубопровод холодной воды внутренний ДУ32 | 345,4м | Данные ТД |
|  | Трубопровод холодной воды для полива ДУ20 | 60м | Данные ТД |
|  | 2КЛ-0,4 кВ от БКТД до секций ВРУ подъездов ЖК | Кабель ВБбШв5х10 -1088м | Данные ТД |
|  | 2КЛ-0,4 кВ от БКТД до секций ВРУ подъездов ЖК | Кабель АВБбШв4х240 -946м | Данные ТД |
|  | ВРУ подъездный | ВРУМ3М- 12шт. | Данные ТД |
|  | Щит электрический теплового пункта | ЩМПГ-85-50,22 -2шт. | Данные ТД |
|  | Перечень инженерного оборудования ИТД: |  |  |
|  | Аппарат теплообменный пластинчатый | S№22 O-10 – 2шт. 2014 г/в | Данные ТД |
|  | Аппарат теплообменный пластинчатый | S№31 O-10 – 2шт. 2014 г/в | Данные ТД |
|  | Насос циркуляционный | UPS 40- 185 F 380 – 4 шт. 2014 г/в | Данные ТД |
|  | Насос циркуляционный | ТР 80-250/2 - 4 шт. 2014 г/в | Данные ТД |
|  | Счетчик подпиточной воды | ВСТ-15 – 2 шт. 2014 г/в | Данные ТД |
|  | Расходомер электромагнитный | РС50-72 – 4шт. 2014 г/в | Данные ТД |
|  | Расходомер электромагнитный | РС32-30 – 4шт. 2014 г/в | Данные ТД |
|  | Счетчик холодной воды | ВСХНд-40 – 2 шт. 2014 г/в | Данные ТД |
|  | Манометр показывающий | МТД-1-1,6 МПа – 40 шт. | Данные ТД |
|  | Комплект термопреобразователей сопротивления | КТС- Б – 4шт. | Данные ТД |
|  | Термометр биметаллический | Pt500 – 28шт. | Данные ТД |
|  | Преобразователь давления | ПДТВХ-1-02 – 8шт. | Данные ТД |
|  | Кран шаровой фланцевый ДУ 125 | 6шт. | Данные ТД |
|  | Кран шаровой фланцевый ДУ 100 | 8шт. | Данные ТД |
|  | Кран шаровой фланцевый ДУ 80 | 4шт. | Данные ТД |
|  | Кран шаровой фланцевый ДУ 65 | 14шт. | Данные ТД |
|  | Кран шаровой фланцевый ДУ 50 | 4шт. | Данные ТД |
|  | Кран шаровой фланцевый ДУ 40 | 2шт. | Данные ТД |
|  | Кран шаровой фланцевый ДУ 32 | 4шт. | Данные ТД |
|  | Затвор дисковый межфланцевый ДУ100 | 16шт. | Данные ТД |
|  | Затвор дисковый межфланцевый ДУ65 | 10шт. | Данные ТД |
|  | Затвор дисковый межфланцевый ДУ40 | 8шт. | Данные ТД |
|  | Кран шаровой муфтовый 3/4" | 28шт. | Данные ТД |
|  | Фильтр механический фланцевый ДУ125 | ФМФ- 125 – 2шт. | Данные ТД |
|  | Фильтр механический фланцевый ДУ100 | ФМФ- 100 – 6шт. | Данные ТД |
|  | Фильтр механический фланцевый ДУ65 | ФМФ- 65 – 4шт. | Данные ТД |
|  | Фильтр механический фланцевый ДУ20 | ФММ- 20 –2шт. | Данные ТД |
|  | Обратный клапан межфланцевый ДУ100 | 4шт. | Данные ТД |
|  | Обратный клапан межфланцевый ДУ40 | 4шт. | Данные ТД |
|  | Обратный клапан муфтовый ДУ20 | 2шт. | Данные ТД |
|  | Виброкомпенсатор ДУ80 | 8шт. | Данные ТД |
|  | Регулирующий клапан фланцевый ДУ65 | VB2 – 2шт. | Данные ТД |
|  | Регулирующий клапан фланцевый ДУ40 | VB2 – 2шт. | Данные ТД |
|  | Подпиточный клапан ДУ15 | 2шт. | Данные ТД |
|  | Мембранный бак для системы отопления | WRV 500 – 4шт. | Данные ТД |
|  | Аппарат магнитной обработки воды | Т-60 – 2шт. | Данные ТД |
|  | Клапан предохранительный | SV 1 1/4 – 4шт. | Данные ТД |
|  | Вычислитель количества теплоты | ТВ 7-04 – 2шт. 2014 г/в | Данные ТД |
|  | Регулятор перепада давления ДУ80 | AFP – 2шт. | Данные ТД |
|  | Аппаратура диспетчеризации | 2шт. | Данные ТД |
|  | Аппаратура пожарной коммутации | Спрут-2-1шт. | Данные ТД |
|  | Кран шаровой ПХВ ДУ32 | 268шт. | Данные ТД |
| Двери | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования, металлические (шт.) | 38 в том числе: -12 подъезд -12 насосные - 2 ТП -12 выход на чердак | Данные ТД |
|  | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования, ПВХ (шт.) | 100 | Данные ТД |
|  | Всего (шт.) | 138 | Данные ТД |
| Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество водосточных труб (шт./ м) | 68/1890 | Данные ТД |
| Светильники в местах общего пользования | Количество (шт) | 625 | Данные ТД |
| Задвижки, вентили, краны и прочее оборудование на системах теплоснабжения, ГВС и холодной воды | Клапан синхронизации давления | 12 шт. | Данные ТД |
|  | Вентилей ДУ25 | 12 шт. | Данные ТД |
|  | Кранов шаровых ДУ25 | 24 шт. | Данные ТД |
|  | Кранов шаровых ДУ15 | 120 шт. | Данные ТД |
|  | Коллектор распределительный | 36 шт. | Данные ТД |
|  | Фильтр механический ДУ15 | 36 шт. | Данные ТД |
|  | Автосбросник воздуха | 240 шт. | Данные ТД |
| Трубопроводы холодной воды | Трубопровод холодной воды внутренний стояки ДУ25 | 1980м | Данные ТД |
| Трубопроводы горячей воды | Трубопроводы системы ГВС внутренние стояки ДУ25 | 3960м | Данные ТД |
| Дворовая система канализации | Трубопроводы ДУ200 | 280 м | Данные ТД |
|  | Канализационные колодцы | 28 шт. | Данные ТД |
| Трубопроводы канализации | Трубопроводы системы канализации ДУ100 | 1985м | Данные ТД |
| Коллективные (общедомовые) приборы учета | Счетчик холодной воды | ВСХТ- 32 – 12шт. 2014 г/в | Данные ТД |
|  | Счетчик подпиточной воды | ВСТ-15 – 2 шт. 2014 г/в | Данные ТД |
|  | Счетчик электрический | СЭТ-4ТМ.03М – 2шт. 2014 г/в | Данные ТД |
|  | Счетчик холодной воды | ВСХНд-40 – 2 шт. 2014 г/в | Данные ТД |
|  | Вычислитель количества теплоты | ТВ 7-04 – 2шт. 2014 г/в | Данные ТД |
|  | Расходомер электромагнитный | РС50-72 – 4шт. 2014 г/в | Данные ТД |
|  | Расходомер электромагнитный | РС32-30 – 4шт. 2014 г/в | Данные ТД |
| Иное оборудование | Щит электрический этажный | ЩЭГ 1С(5)-Э(50-570111-2)- 116 шт. | Данные ТД |
|  | Щит тепловой этажный | 116 шт. | Данные ТД |
| II. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома | Земельного участка 15394 м2 | Данные ТД |  |
| Общая площадь | в том числе (м2) |  |  |
|  | застройка | 4823,4 (с учетом застройки) | Данные ТД |
|  | асфальт | 5945,6 | Данные ТД |
|  | тротуары | 3523 | Данные ТД |
|  | газон | 1102 | Данные ТД |
| Зеленые насаждения | кустарники | 72 шт. | Данные ТД |
|  | Трава газонная | 1102 м2 | Данные ТД |
|  | Ель | 8 шт. | Факт наличия |
| Элементы благоустройства | Малые архитектурные формы (есть/нет), перечень | Детский городок - 1шт. Спортивная площадка – 1 шт. | Данные ТД |
|  | Ограждения (м) | 1037,73м | Данные ТД |
|  | Калитки наружные | Металлическая из профильной трубы- 3шт.; 2 с системой доступа | Данные ТД , факт наличия |
|  | Освещение дворовое | 15 светильников | Данные ТД |
|  | Ворота автоматические наружные | Металлические из профильной трубы с электроприводом- 2шт. | Данные ТД , факт наличия |
|  | Урны | 12шт. | Данные ТД |
|  | Скамейки | 12шт. | Данные ТД |
|  | Арки над клумбами | 4шт. | Факт наличия |
| Кровля | Вид кровли (указать плоская, односкатная, двускатная, иное) | сложная | Данные ТД |
|  | Материал кровли | металлочерепица | Данные ТД |
|  | Площадь кровли (м2) | 4808,45 | Удовлетв. |
|  | Площадь кровли над тамбурами (м2) | 135 | Данные ТД |
|  | Вентиляционные каналы шт./м.п. | 66/1900 | Данные ТД |
| Окна | Количество (шт.) | 150 | Данные ТД |
|  | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования, (шт). | 150 | Данные ТД |
|  | Ограждение окон(шт.) | 72 | Данные ТД |
| Лифты и лифтовое оборудование | Лифт пассажирский ЛП-0610БШЭ1, 2014 г/в | 10шт. | Данные ТД |
|  | Лифт пассажирский ПП-1011W, 2014г/в | 2шт. | Данные ТД |
| Электроснабжение | БКТД – 2233Р 10/0,4кВ Трансформатор Л-1250/10- УЗ | 1блок - 2шт. | Данные ТД |
| Аварийное электроснабжение МОП | ДГУ 100 кВт | 1шт. | Данные ТД |
| Площадка для контейнеров ТБО | Площадь м2 | 45 | Данные ТД |
|  | Навес | Каркас- стальная труба, Обшивка- профнастил | Данные ТД |
|  | Контейнер ПВХ 1м3 | 4 шт. | Данные ТД |
| Доски объявлений | Помещение №100 (Офис управляющей компании) | 2шт. | Факт наличия |
|  | В подъездах | 12шт. | Факт наличия |
| Абонентские почтовые шкафы | Ячеек | 619 шт. | Данные ТД |
| Организация дорожного движения | Дорожный знак | 24 шт. | Данные ТД |
|  | Дорожная разметка | 15 м2 | Данные ТД |
| Видеонаблюдение | Камера видеонаблюдения | 20 шт. | Данные ТД |
|  | Сервер + (мышь, клавиатура, Монитор) | по 1шт. | Данные ТД |